ABPM –

INSTRUKCJE DLA PACJENTA

NE PNTA

dla pacjenta

Do badania chory zgłasza się przygotowany, w możliwie luźnym ubraniu. Najlepiej zażyć kąpieli dzień wcześniej lub rano przed założeniem rejestratora.

Uwagi do automatycznego pomiaru:

- Pacjent powinien się zrelaksować i nie rozmawiać, kiedy rejestrator rozpoczyna pompowanie mankietu. Pacjent nie może się poruszać podczas pomiaru.

- Rejestrator mierzy ciśnienie krwi pacjenta w ciągu jednej minuty. Podczas pomiaru należy się zrelaksować i nie rozmawiać. Maksymalny czas pomiaru wynosi 90 sekund.

Zatrzymanie automatycznego pomiaru

- W razie konieczności wcześniejszego zakończenia badania wyłączyć aparat przyciskiem AUTO ON/OFF (czarnym), tak aby litera A zniknęła z ekranu

Pomiar ręczny

- Jeżeli pacjent chce rozpocząć pomiar: naciśnij przycisk START STOP

- Jeżeli pacjent chce zakończyć pomiar: naciśnij przycisk START STOP w trakcie pomiaru. Rejestrator wyda dźwięk, wypuści powietrze z mankietu i na wyświetlaczu pojawi się symbol E. Rejestrator automatycznie napompuje mankiet do kolejnego pomiaru zgodnie z wyznaczonym czasem pomiaru.

Środki ostrożności podczas podłączania mankietu i rejestratora

- Chronić aparat przed upadkiem

- Rejestrator i mankiet nie są wodoodporne - aparat nie może ulec zamoczeniu: należy chronić rejestrator i mankiet od deszczu, potu, wody i innych płynów.

- Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na rejestratorze.

- Nie wolno zaginać przewodu powietrznego

- Nie zdejmować mankietu w trakcie pracy aparatu

- W razie konieczności wcześniejszego zakończenia badania wyłączyć aparat przyciskiem AUTO ON/OFF (czarnym), tak aby litera A zniknęła z ekranu

- Nie należy wykonywać ciężkich prac fizycznych podczas badania

- Nie biegać z założonym aparatem